# 采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

本项目采购标的的所属行业：其他未列明行业

一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 蚁情及其他害堤动物造成危害检查、防治方案编制及治理措施完成并经验收合格后支付至实际价款的90%；服务结束付清。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定的62座小型水库大坝、挂车河等15条河流及姜团圩等4个万亩圩口堤防。 |
| 3 | 服务期限 | 本项目服务期18个月（其中：蚁情及其他害堤动物造成危害检查、治理服务期6个月，治理措施完成后监测服务期12个月），自合同签订之日开始计算。 |
|  | …… | …… |

### 二、项目概况

为保证水利工程安全运行及效益正常发挥，根据上级部署要求，2024年计划对桐城市境内的62座小型水库大坝、挂车河等15条河流堤防以及姜团圩等4个万亩圩口堤防开展白蚁等害堤动物全面检查及防治工作，主要工作内容包括蚁情及其他害堤动物造成危害检查、防治方案编制、白蚁防治、獾鼠狐等洞穴整治，精准实施危害治理和监测，及时发现并消除隐患。

### 服务需求

- 技术（服务）要求：

白蚁防治目标：保护国家和人民群众的财产和生命安全，通过本次白蚁防治，减小白蚁对堤防安全的影响，保护堤防工程安全。

- 服务范围

桐城市境内的62座小型水库大坝；挂车河等15条河流堤防，姜团圩等4个万亩圩口堤防，河流圩口堤防全长386.89km。

- 主要防治方案和技术要求：

1、蚁情及其他害堤动物造成危害检查

（1）对采购人指定的62座小型水库大坝、挂车河等15条河流及姜团圩等4个万亩圩口堤防的蚁情进行全面排查。

（2）蚁情及其他害堤动物造成危害检查范围包括蚁患区和蚁源区。蚁患区：土石坝蚁患区范围为建筑物轮廓及边界线外50m；土质堤防蚁患区为堤防占压区及堤脚线外30m。 蚁源区：土石坝蚁源区为蚁患区外50m；土质堤防蚁源区为蚁患区外50m。

2、防治方案

结合蚁情及其他害堤动物造成危害检查和白蚁危害等级评定结果，编制工程白蚁等害堤动物防治方案。白蚁等害堤动物防治方案应包括工程概况、蚁情及其他害堤动物造成危害检查和监测情况、危害等级评定、防治范围、防治方案及措施、施工组织、工程量估算等内容。

3、治理措施

3.1人工挖巢

对治理区域进行白蚁开挖灭治，白蚁挖巢灭治结束后按原标准回填土方并栽植草皮，恢复堤身原貌。

（1）白蚁挖巢、土方回填等应由监理人现场见证，挖取蚁巢时，取出主巢和所有副巢，抓获蚁王、蚁后，并对巢内喷洒0.25%或0.5%氟虫腈粉剂，灭杀残存白蚁。

（2）土方回填必须用与大坝相近的土料填筑，若用原土回填须确保原土不含杂质，若原土不足须外运土方，土方回填应分层填筑、分层压实，每层松铺厚度不超过20cm，回填夯实后表面饱满（略高于原坡面），如发生沉降低于原堤坡断面标准的需补土回填；草皮栽植须保证埋深，栽植后加强浇水和踩实等养护工作，保证草皮成活。

（3）项目完工后须将因施工产生的弃渣、生活垃圾等清理干净。

（4）每巢均需填写挖巢、回填记录并至少有挖前、挖巢、回填三张照片。

3.2诱杀包

（1）在防治区域通过埋置诱杀包对白蚁进行引诱灭杀。

（2）技术要求：根据白蚁种类配置诱杀包，不同品种的白蚁配置不同的诱杀包。埋设间距为10米，埋设高程现场确定。现场普查情况经采购人和监理人确认后，可加密布置诱杀包。挖坑尺寸为0.2m×0.2m×0.4m（长×宽×深），药物采用0.25%或0.5%氟虫腈粉剂或氟虫腈灭白蚁粉，放在装有饵料纸袋里，然后放到坑底，用壤土覆盖并夯实。

3.3钻孔灌浆

（1）在发生贯穿性蚁道的区域实施钻孔灌浆防治。

（2）技术要求：钻孔灌浆时，在蚁巢区内按梅花状布孔，孔距1.0～1.5m，在初步定位蚁巢附近，孔距加密至0.5m。钻孔采用机械钻孔或人工钢锥造孔，钻孔深度3～5m；钻孔铅直，避免串孔；灌浆所用的药物泥浆含药量按药物使用说明书中规定的剂量配药，充填灌浆压力采用0.05～0.15MPa；灌浆所用浆液水与土的质量比例采用1:1.15～1:1.47，泥浆密度1.29～1.60t/m3；灌浆应遵循少灌多复、灌满为止的原则。局部灌浆最后一次灌浆与前次灌浆应间隔三天以上。

3.4防蚁屏障（隔蚁墙）

（1）结合工程实际，设置防蚁屏障。

（2）技术要求：采用9:1（土：石灰）比例的石灰土，在大坝两端与山坡接头处正常蓄水位以上至背水坡反滤层以上修筑深2m、宽0.5～0.6m的隔蚁墙，以阻隔临近白蚁挖掘蚁道蔓延至堤坝内部。

3.5獾鼠狐等洞穴整治

对獾鼠狐等害堤动物危害严重堤段采取洞内灌浆（水泥浆）进行应急整治。

4、白蚁监测设施

结合蚁情及其他害堤动物造成危害检查和白蚁防治情况，在重点蚁患区域设置白蚁监测装置，实时监测白蚁危害情况，发现蚁害及时上报平台，及时预警。在大坝坝坡面间隔5-15米安装监测点，大坝山体结合处间隔5-7米安装监测点，形成网格状布点监测，一般每个水库大坝布设60~80个白蚁测点左右。

白蚁监测设施由白蚁监测装置、通讯模块组成，采用电磁感应非环路通断技术，将检测电子模块彻底独立封装，与检测体内其他检测元件实现非线联系，具有良好的防水性和抗干扰性。

根据白蚁监测装置安装方案，在不同安装部位按以下规定进行安装：

（1）在水库大坝土壤中安装。将白蚁监测装置埋入孔中，装置外壁与土壤紧密结合，不留缝隙，这样能促使白蚁较快进入装置，并避免其他生物，尤其是白蚁的捕食性天敌（如蚂蚁等）进入装置，影响诱集效果。

（2）编号标记。安装完成后，应对白蚁监测装置统一编号，做好现场标识，并应在安装位置标示图中记录相关信息。

（3）安装注意事项。在安装时，要根据调查和勘察的结果避免在地下管线上面或侧面钻孔或开挖安装装置，也不要在含有化学药剂的土壤中安装装置。尽可能将装置安装在白蚁可能入侵或活动频繁处。

（4）监测点测量放样。白蚁监测装置按照间距10m，排距5m，梅花型布置，安装时结合大坝实际地形，做到监测选定区域内的白蚁危害。

（5）装置埋设坑孔施工。白蚁监测装置为直径约5～11cm、高为22cm的变径圆柱体形状，埋设前需用铁锹等工具开挖或采用专用钻机钻出坑孔，坑孔尺寸为边长20cm正方形截面，深27cm的长方体或直径为15cm 圆形截面、深27cm的圆柱体。

（6）验孔。装置埋设坑孔施工完成后，对开挖好的坑孔进行检验，具体指标如下：

1）长方体装置坑的允许偏差：边长±5cm，深±2cm。

2）圆柱体装置孔的允许偏差：直径±2cm，深±2cm。

（7）坑孔内固定装置。装置组装完成后，把装置放入坑孔中心位置，周围用新鲜的原土填实用以固定装置，填土高度不得大于20cm。

（8）回填土覆盖装置。回填新鲜的原土并将土压实把整个装置全部埋设在土里，装置顶盖上部覆盖土的厚度一般为30mm～50mm。

### 设备选型与主要设备技术要求

（1）信号触发模块由内架、信息棒、饵料组成。要求做工精细、信息棒稳定性强，饵料选材具有针对性。采用分解松木内的松脂，最大限度减少木材本身的变形。

(2)信号采集模块由大功率超远距离窄带通信、超低功耗电能管理及电源稳定安全管理等部分构成。采用超声波左右震荡焊接封装技术，封装盖和封装盒全面整塑融合。实现模块防水封装，电池运行使用寿命不少于5年。检测信号实时接收和反馈。

设备主要技术参数如下：

1)通讯模块：无线通信模块；

2)电池续航：≥5年；

3)巡航时间：≥5年；

4)温度精度：±1℃；

5)工作温度：-10-40℃；

6)工作电压：DC2.4-3.7v；

7)含触发信息棒、诱导饵料。

- 白蚁智能监测系统

遵循“实用、可靠、先进、经济”的原则，在已实施治理的工程区域，建设白蚁智能监测系统，并通过信息平台动态掌握蚁情。

白蚁智能监测系统要求：（1）供货前提供具有白蚁动态监测设备系统平台自动监测24小时内上报白蚁监测信息、产品说明书及系统使用指南。

（2）供货前提供有效第三方带有“CMA”或“CNAS”标识的产品检测报告。

- 人员要求

（1）项目要求配备至少5名专业技术人员及安全管理人员1名，供应商应在作业人员上岗前应做好培训工作（包括但不限于白蚁防治相关规程规范等）。

（2）专业技术人员应熟悉有关政策法规，熟悉有关白蚁防治技术规范，掌握已遭受损害的房屋建筑、园林、水库大坝等白蚁灭治方法和预防处理技术；掌握药剂的基本知识和常用防治药剂的性能、配比、使用方法及安全操作等基本专业知识，组织、实施白蚁防治工程施工，按要求科学配制及使用防治药剂，做好施工操作的安全保护措施，并负责技术资料的整理归档。

（3）因成交供应商员工在工作期间玩忽职守、严重失职对采购人造成损失的，成交供应商应向采购人承担连带赔偿责任。

（4）项目实施人员项目服务期间劳务及其他费用，包括但不限于工资、加班费、奖金、社会保险、工伤待遇、福利、食宿、防治工具等事项均由成交供应商承担。

（5）成交供应商应对选派的专业技术人员进行筛选审查，按照国家有关规定进行岗前培训。

- 服务期要求

本项目服务期18个月（其中：蚁情及其他害堤动物造成危害检查、治理服务期6个月，治理措施完成后监测服务期12个月），自合同签订之日开始计算。

- 结算标准

1、单价项目：

（1）人工挖巢：必须抓住蚁后，并经监理人员（水库管理人员或镇街农业农村发展中心工作人员）和采购人现场验收活体，完成土方回填和草皮补植，且符合采购人要求，方可支付该巢的挖巢费用（最终结算单价×具体数量），若一巢多后，只计量为一巢。若开挖后未找到蚁巢或未捉住蚁后，成交供应商必须按采购人要求及时恢复大坝原貌，并不予计量。

（2）诱杀包、钻孔灌浆、防蚁屏障（防蚁墙）、獾鼠狐等洞穴整治（灌水泥浆）、白蚁监测设施等按照具体数量及最终结算单价结算。

（3）单价项目计量须经采购人、监理人（水库管理人员或镇街农业农村发展中心人员）、成交供应商三方联合签证。

2、总价项目

蚁情及其他害堤动物造成危害检查、防治方案编制、白蚁智能监测系统：均按单个项目及最终结算单价结算。

3、详细说明

1、供应商结算价款时，按最终结算单价及实际完成数量据实结算，最终结算单价=单项最高限价×最后报价填写的费率。其中：人工挖巢以主巢深度1～1.5m的挖巢回填单价为基准，不同主巢深度挖巢回填单价根据人工挖巢（主巢深度1.0～1.5m）最高限价、固定系数（详见人工挖巢系数表）、最后报价填写的费率计算得出，举例说明，如人工挖巢（主巢深度1.0～1.5m）最后报价填写的费率为90%，则主巢深度1.5～2.0m，最终结算单价为750×90%×1.15=776.25元。

2、单价项目单价为综合单价，如：人工挖巢包含白蚁寻找、开挖、灭治、土方回填、草皮补植完工后现场清理涉及的人、材、机、其他直接费、管理费、利润、税金等一切费用；埋置诱杀包包括普查、测量、开挖、诱杀包、回填、草皮补植完工后现场清理涉及的人、材、机、其他直接费、管理费、利润、税金等一切费用。

人工挖巢价格系数表

| 序号 | 项目名称 | 主巢深度 | 对应价格系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁巢寻找、开挖、灭治、回填 | 小于0.5m（含） | 0.70 |
|  |  | 0.5～1m（含） | 0.85 |
|  |  | 1～1.5m（含） | 1.00 |
|  |  | 1.5～2m（含） | 1.15 |
|  |  | 2～2.5m（含） | 1.30 |
|  |  | 大于2.5m（含） | 1.50 |

注：主巢深度指主巢中心到堤坡等地表的垂直距离，主巢深度1～1.5m指主巢深度大于1m小于等于1.5m。

3、本项目结算实行总价控制（结算价不超过116万元），防治项目、白蚁监测设施等单价项目工程量接近预算价时，成交供应商须及时向采购人提出。

- 其他要求

- 成交供应商必须确保在约定服务期内完成项目所有内容，监测服务期1年，监测服务期内出现治理区域回填土方沉降低于原堤坡断面标准的或补植草皮死亡的，由成交供应商负责补土回填、补栽草皮，否则采购人有权要求成交供应商给予经济赔偿。

- 项目实施过程中，成交供应商应按国家相关标准做好环境保护措施。

- 项目实施过程中，成交供应商应及时向采购人汇报现场出现的各种应急情况并妥善地处理。

- 成交供应商应做好服务人员的安全教育、配备必要的安全设施，确保人员安全。项目实施过程中，人员安全责任由成交供应商承担。

### 四、报价要求

1、本项目报价以费率的形式进行报价，所报费率不得超过 100%，否则响应无效。最终结算单价=单项最高限价×最后报价填写的费率。

2、各项服务名称及单项最高限价详见下表。

| 序号 | 服务名称 | 单项最高限价（元） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚁情及其他害堤动物造成危害检查 | 80000.00 | 项 | 1 |  |
| 2 | 防治方案编制 | 20000.00 | 项 | 1 |  |
| 3 | 防治项目 |  |  | 具体数量根据项目实施时实际需要确定；獾鼠狐等洞穴整治（灌水泥浆）按现场水泥实际使用量计量 |  |
| 3.1 | 人工挖巢（巢深度1.0～1.5m） | 750.00 | 巢 |  |  |
| 3.2 | 诱杀包 | 40.00 | 个 |  |  |
| 3.3 | 钻孔灌浆 | 90.00 | m |  |  |
| 3.4 | 防蚁屏障（防蚁墙） | 60.00 | m |  |  |
| 3.5 | 獾鼠狐等洞穴整治（灌水泥浆） | 1200.00 | 吨 |  |  |
| 4 | 白蚁监测设施 | 30000.00 | 套 |  |  |
| 5 | 白蚁智能监测系统 | 80000.00 | 项 | 1 |  |

响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致磋商小组无法辨认的，磋商小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 80分 | 1.整体服务方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的整体服务方案，包括但不限于整体服务目标、工作思路、白蚁等害堤动物防治依据、本项目的工作重点方案等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，整体服务方案优于本项目采购需 求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得 5 分； ②方案包含上述内容，整体服务方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的，得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 2.蚁情及其他害堤动物造成危害检查方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的蚁情及其他害堤动物造成危害检查方案，包括但不限于蚁情及其他害堤动物造成危害检查范围、检查内容、检查方法、危害等级判定、检查记录与报告等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，蚁情及其他害堤动物造成危害检查方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②方案包含上述内容，蚁情及其他害堤动物造成危害检查方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 3.白蚁等害堤动物防治方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的白蚁等害堤动物防治方案，包括但不限于工程概况、蚁情检查和监测情况、防治范围、防治方案及措施、施工组织、工程量估算等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，白蚁等害堤动物防治方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②方案包含上述内容，白蚁等害堤动物防治方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 4.服务质量控制及其保证措施方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的服务质量控制及其保证措施方案，包括但不限于质量控制计划、质量控制措施、质量控制检查、质量控制改进等，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②方案包含上述内容，方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 5、进度计划保障措施 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的服务质量控制及其保证措施，包括但不限于实施计划、工期进度安排、劳动力安排计划、保障工期的具体措施等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②方案包含上述内容，方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 6.环境保护措施 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的环境保护措施，包括但不限于防治药物对周围环境的危害、环境管理体系、环境保护管理机构及职责等方面，进行综合评分： ①环境保护措施方案包含上述全部内容，环境保护措施方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②环境保护措施方案包含上述内容，环境保护措施方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 7.应急方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的应急方案，包括但不限于应急响应时间、应急响应预案、应急响应机制等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②方案包含上述内容，方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 8.安全保障方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的安全保障方案，包括但不限于安全管理制度、安全设施配备、安全人员等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 5 分； ②方案包含上述内容，方案适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 3 分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 9.作业人员培训方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的作业人员培训方案，包括但不限于培训计划、培训保证措施等方面，进行综合评分： ①方案包含上述全部内容，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得 4分； ②方案包含上述内容，方案基本适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性的得 2分； ③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； ④方案不可行或者未提供得0分。 | 0-4 |
|  | 10.人员配备 | 1、供应商拟投入本项目的服务团队人员中，具有白蚁防治工程师及以上职称的，每提供1个得3分，本项最多得15分。 注：响应文件中须提供相关证书扫描件或复印件或影印件及供应商为其缴纳的社保证明（社保提交时间要求为2023年6月1日以来任意一个月，至少含养老保险），以上材料，缺少任一项，则不得分。 2、供应商拟投入本项目安全管理人员具有行政主管部门颁发的安全管理人员证书（水利部门、住建部门、应急管理部门、公安部门等相关部门颁发的安全管理证书均可），每提供1个得3分，本项最多得3分。 注：响应文件中须提供相关证书扫描件或复印件或影印件及供应商为其缴纳的社保证明（社保提交时间要求为2023年6月1日以来任意一个月，至少含养老保险），以上材料，缺少任一项，则不得分。 | 0-18 |
|  | 11.业绩 | 供应商具有白蚁防治项目业绩的，每提供1个，得3分，本项最多得9分。 注： 1、响应文件中提供合同复印件或扫描件或影印件并加盖供应商公章。 2、响应文件中所提供的业绩均为已服务完毕的业绩，供应商提供承诺函（格式自拟，并加盖供应商公章）。提示：如供应商虚假承诺，将承担相关责任。 上述材料须同时具备，缺少任一材料则该业绩不得分。 3、提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合磋商文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供三个业绩即得满分的，按照响应文件排序评审第一、第二、第三项业绩，其余超出部分不再评审。 | 0-9 |
|  | 12.企业实力 | 供应商获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的，每提供1个得3分，本项最多得9分。 注：响应文件中须提供相关证书扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，不提供不得分。 | 0-9 |
| 价格分 20 分 | 供应商磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20％×100； 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 （商务报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入） | 0-20 |

# 政府采购合同主要条款

### 服务类合同条款

### 第一部分 合同书

项目名称：______________________________

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

签订地点：

签订日期：         年         月        日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定下述合同条款，以共同遵守并全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

#### 1.2 服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                。

#### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 单项最高限价（元） | 最终结算单价 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚁情及其他害堤动物造成危害检查 | 80000.00 |  | 项 | 1 |
| 2 | 防治方案编制 | 20000.00 |  | 项 | 1 |
| 3 | 防治项目 |  |  |  | 具体数量根据项目实施时实际需要确定；獾鼠狐等洞穴整治（灌水泥浆）按现场水泥实际使用量计量 |
| 3.1 | 人工挖巢（巢深度1.0～1.5m） | 750.00 |  | 巢 |  |
| 3.2 | 诱杀包 | 40.00 |  | 个 |  |
| 3.3 | 钻孔灌浆 | 90.00 |  | m |  |
| 3.4 | 防蚁屏障（防蚁墙） | 60.00 |  | m |  |
| 3.5 | 獾鼠狐等洞穴整治（灌水泥浆） | 1200.00 |  | 吨 |  |
| 4 | 白蚁监测设施 | 30000.00 |  | 套 |  |
| 5 | 白蚁智能监测系统 | 80000.00 |  | 项 | 1 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

#### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                。

#### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格（）的  0.1  %计算，最高限额为本合同总价的   5 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5   %计算，最高限额为本合同总价的   5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

#### 1.7 合同争议的解决

本合同如发生争议，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向桐城市人民法院起诉。

#### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

桐城市公共资源交易中心

（盖章）:

法定代表人（或授权委托人）:

联系人:

地址:

电话:

年   月   日

### 第二部分 合同一般条款

#### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

#### 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

#### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

#### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付服务进行履约检查，以确保乙方所交付的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

#### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

#### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

#### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

#### 2.8延迟履行

#### 在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

#### 2.9合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

#### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

#### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

#### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

#### 2.16 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

#### 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书写、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

#### 2.18 履约保证金

2.18.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.18.2履约保证金按合同专用条款约定的时间退还乙方；

2.18.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

#### 2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用成交货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应文件中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件：蚁情及其他害堤动物造成危害检查、防治方案编制及治理措施完成并经验收合格后支付至实际价款的90%；服务结束付清。 |
| 2.11 | 2.11 不可抗力 2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间； 2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同； 2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 5日历天内以书面形式变更合同； 2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5日历天 内以书面形式通知对方当事人，并在 5日历天 内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15 | 2.15 检验和验收 2.15.1乙方按照服务期限的约定，定期提交服务报告，甲方按照磋商文件和合同的约定进行定期验收； 2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。 2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。 |
| 2.18 | 2.18 履约保证金 2.18.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按磋商文件约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价2.5%的履约保证金； 2.18.2履约保证金按7个工作日约定的时间退还乙方； 2.18.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 2.19 | 合同份数： 一式五份，甲方二份，乙方二份，市公共资源交易中心一份。 |

# 响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商名称：                                     （盖 章）

日期：    年     月    日

目 录

- 磋商响应函

- 报价表

- 磋商响应表

- 最后报价表

- 服务及技术方案

- 诚信响应承诺书

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 供应商声明函

- 联合体协议

- 证明材料

- 供应商依据评分标准提供相关业绩、证书（如有）

### 一、磋商响应函

致：       （采购人名称）

根据贵方的竞争性磋商公告（或磋商邀请），我方兹宣布同意如下：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次磋商文件规定及最后报价承诺提供服务。

2.我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于甲方（采购人）要求的日期内完成服务，并通过甲方（采购人）验收。

3.我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、更正公告或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在磋商规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

7.我方同意磋商文件规定的付款方式、服务（或供货）期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商电子签章：

日          期：

### 报价表

2-1首轮报价表

项目名称：  某项目

项目编号：  某编号

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 费率（小写） | % |
| 费率（大写） | 百分之 |
| 备注说明 |  |

供应商电子签章：

日          期：

2-2分项报价明细表：

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐城市2024年度水利工程白蚁等害堤动物防治项目 | 项 | 1 | % |

备注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

供应商电子签章：

日          期：

### 三、磋商响应表

3.1商务要求响应表：

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 响应人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3.2服务需求响应表：

| 序号 | 服务内容质量要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |
|  | …… |  |
| 我单位完全响应竞争性磋商文件所有内容 |

注：1、响应人必须将自己所提供的服务真实、准确地填入以上表格中。

2、响应人必须根据自己所提供服务与“采购需求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

供应商电子签章：

日          期：

### 最后报价表

项目名称：

项目编号：

单位：%

| 最后报价 | 费率： 大写： |
| --- | --- |
|  | 费率： 小写： % |
| 备注： 1、分项报价按总报价的同等比例下浮； 2、最后报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 3、此表请各供应商准备好，以便在磋商时报价使用（此表须加盖供应商电子公章，由供应商通过电子交易系统递交）。 |

供应商：                        （盖 章）

日  期：         年        月 　     日

### 五、服务及技术方案

（响应人可自行制作格式）

六、诚信响应承诺书

本单位郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加              项目的采购活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假，骗取中标、成交；

四、不与其他响应人相互串通报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购单位或其他响应人串通参加采购活动，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证中标、成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

七、保证中标、成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

八、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；

九、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十、如对采购过程或采购结果提出投诉，保证按照《政府采购质疑和投诉办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十一、我方保证对本次采购活动有任何质疑或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担磋商文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商电子签章：

日          期：

### 七、中小企业声明函（服务）

（本项目必须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（某项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商可自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 https://www.miit.gov.cn/）。

3.如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”情形的，将依照有关规定追究相应责任。

### 八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为□ 符合□不符合（对应请勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位的服务，或者提供其他□符合□不符合（对应请勾选）残疾人福利性单位的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

备注：

对于响应人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定追究法律责任；

### 九、供应商声明函

（联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）

### 根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的规定，

### 1、本单位郑重声明：我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

### （6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；

### （7）符合法律、行政法规规定的其他条件。

### 2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

### （1）被人民法院列入失信被执行人；

### （2）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

### （3）被税务部门列入重大税收违法失信主体；

### （4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

## 十、联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加磋商且供应商为联合体参加磋商的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

签订日期：    年  月  日

### 十一、证明资料

1、磋商公告中申请人资格要求证明材料，包含但不限于营业执照、税务登记证、特定资格要求中的证明材料。

2、授权书（格式详见附件01）及其委托代理人有效二代居民身份证。

3、本项目竞争性磋商文件中要求供应商提供的其他证明材料。

4、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件，加盖供应商电子签章。

附件01：

授  权  书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件开启、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：

日          期：

注：本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证扫描件；

十二、供应商依据评分标准提供相关业绩、证书（如有）

为便于评审，建议按评分表顺序逐一提供